Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Wałbrzych, dnia 28.02.2013r.

Znak sprawy: BO.271- 2/13

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa, montaż i konfiguracja 5 ekranów LED (telebimów), w ramach projektu pn.: „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) zamawiający modyfikuje zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1.Część II „Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji” punkt 1 „Opis przedmiotu zamówienia”

Było:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- 3 szt. ekranów LED o powierzchni minimalnej 29,36 m2  (wraz z jednostkami sterującymi pracą ekranu (3 szt.), dostawą, montażem, oprogramowaniem, skonfigurowaniem oprogramowania - dzięki któremu możliwe będzie zdalne sterowanie z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do sieci Internet - i wstępnym uruchomieniem), zwanych dalej Zestawem nr 1.

- 2 szt. ekranów LED o powierzchni minimalnej 16,51 m2 (wraz z jednostkami sterującymi praca ekranu (2 szt.), dostawą, montażem, oprogramowaniem, skonfigurowaniem oprogramowania - dzięki któremu możliwe będzie zdalne sterowanie z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do sieci Internet - i wstępnym uruchomieniem), zwanych dalej Zestawem nr 2.

Minimalne parametry ekranów LED:

- Zestaw nr 1:

- Wielkość ekranu (szer. x wys. x dł.) [mm] 7168 x 4096 x 180

- Format ekranu (format) 16:9 (1.78)

- Tolerancja formatu [%] (+,-) 0,04

- Rozmiar piksela (fizyczny / wirtualny) [mm] 16.00 / -

- Gęstość pikseli (fizyczna / wirtualna) [mm] 3906 / -

- Konfiguracja piksela (R, G, B) 1R, 1G, 1B

- Jasność (wartość skalibrowana) [nit] 8 000

- Kąt widzenia przy 50% jasności [°] H: 120° (+60°/-60°), V: 60 (+30°/-30°)

- Waga panelu (stal / aluminium) [kg/m2] 57 / -

- Pobór mocy (średni / maks.) [W/m2] 420 / 1250

- Regulacja jasności (skala) 1-8 poz. (ręczna), 1-100 (automat.)

- Skala szarości (na kolor) 8192

- Ilość kolorów 549 mld.

- Częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] > 3000

- Zasilanie (V, f) 230V, 50Hz

- Poziom wadliwości sprzętu ≤0,00001

- Czas pracy (50% jasności) [godz.] 100 000

- Szczelność (przód / tył) IP65 / IP54

- Temperatura pracy (min. / maks.) [°C] -20 / +50

- Wilgotność pracy (min. - maks.) [% RH] 10 / 90

- Pobór mocy (średni / maks.) [W/m2] 420 / 1250

- Pobór mocy dla ekranu (średni / maks.) [kW] 12,33 / 36,7

- Transmisja danych UTP CAT5 (do 100m)

Miejsca i sposób montażu:

- Kobierzyce - Bielany Wrocławskie - ul. Tyniecka/ul Wrocławska, nr działki 99/3 - 2 szt – ustawienie na konstrukcji mocującej ekrany (jedna stopa betonowa nie związana z podłożem dla dwóch ekranów)

- Długołęka - ul. Wrocławska, nr działki 120/17 i 120/30 - 1 szt. - ustawienie na konstrukcji mocującej ekrany (jedna stopa betonowa nie związana z podłożem dla jednego ekranu)

W załączeniu do SIWZ przekazujemy mapy i wizualizacje lokalizujące miejsce montażu ekranów LED

- Zestaw nr 2:

- Wielkość ekranu (szer. x wys. x dł.) [mm] 5376 x 3072 x 180

- Format ekranu (format) 16:9 (1.78)

- Tolerancja formatu [%] (+,-) 0,04

- Rozmiar piksela (fizyczny / wirtualny) [mm] 16.00 / -

- Gęstość pikseli (fizyczna / wirtualna) [mm] 3906 / -

- Konfiguracja piksela (R, G, B) 1R, 1G, 1B

- Jasność (wartość skalibrowana) [nit] 8 000

- Kąt widzenia przy 50% jasności [°] H: 120° (+60°/-60°), V: 60 (+30°/-30°)

- Waga panelu (stal / aluminium) [kg/m2] 57 / -

- Pobór mocy (średni / maks.) [W/m2] 420 / 1250

- Regulacja jasności (skala) 1-8 poz. (ręczna), 1-100 (automat.)

- Skala szarości (na kolor) 8192

- Ilość kolorów 549 mld.

- Częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] > 3000

- Zasilanie (V, f) 230V, 50Hz

- Poziom wadliwości sprzętu ≤0,00001

- Czas pracy (50% jasności) [godz.] 100 000

- Szczelność (przód / tył) IP65 / IP54

- Temperatura pracy (min. / maks.) [°C] -20 / +50

- Wilgotność pracy (min. - maks.) [% RH] 10 / 90

- Pobór mocy (średni / maks.) [W/m2] 420 / 1250

- Pobór mocy dla ekranu (średni / maks.) [kW] 6,93/ 20,6

- Transmisja danych UTP CAT5 (do 100m)

Miejsce i sposób montażu:

- Wałbrzych - ul. Uczniowska/ul. Wrocławska, nr działki 161/3 i 161/5  - 1 szt. - ustawienie na konstrukcji mocującej ekrany (jedna stopa betonowa nie związana z podłożem dla jednego ekranu)

- Wrocław - budynek przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, nr działki 13 - 1 szt. – montaż konstrukcji mocującej do elewacji budynku.

W załączeniu do SIWZ przekazujemy mapy i wizualizacje lokalizujące miejsce montażu ekranów LED

UWAGA! Dla działania Zestawów nr 1 i 2 dostawca zapewni i uruchomi na własny koszt ciągły dostęp do energii elektrycznej oraz internetu przez okres minimum 5 lat od daty podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego.  Koszty energii i internetu od dnia podpisania w/w protokołu pokrywać będzie Odbiorca.

W przypadku konieczności uzyskania wymaganych przepisami prawa pozwoleń na budowę lub konieczności dokonania zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi – przygotowanie, złożenie wniosku oraz uzyskanie zgody właściwego organu należy do obowiązku Wykonawcy.

Minimalne parametry jednostki sterującej:

Jednostki sterujące ekranami LED:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb sterowania ekranem LED |
|  | Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności nie mniejsze niż SYSmark 2007 Preview Rating 253 SYSMark2007 Preview - E-Learning 215 SYSMark2007 Preview – VideoCreation 272 SYSMark2007 Preview – Productivity 267 SYSMark2007 Preview - 3D 263 Wymagane dołączenie do oferty wyniku testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji i potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2007 Preview). |
|  | Pamięć operacyjna | 8GB 1333 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, |
|  | Parametry pamięci masowej | Dwa dyski min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. |
|  | Wyposażenie multimedialne | Wewnętrzny głośnik w obudowie komputera |
|  | Obudowa | Zasilacz o mocy max. 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procesu POST Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB - Obudowa zewnętrzna : Kompaktowa szafka naścienna, przeznaczona do montażu urządzeń energetycznych wymagających ochrony przed dostępem, zapyleniem i wilgocią. Szafka umożliwiająca wysoką ochronę komputera przed warunkami atmosferycznymi Praca w zakresie temperatur od -20 do +50 stopni Celsjusza Klasa szczelności IP65 Ściany szafki + drzwi wyłożone specjalnym materiałem izolacyjnym zapobiegającym przegrzewaniu latem i ochłodzeniem zima. Zamki w szafce na klucz (system EURO lub inny) Szafka pomalowana specjalną farbą zabezpieczającą przed korozja. Standardowo przewidziane do zastosowań zewnętrznych. Zakładany czas używania to 5 lat. |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta ) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. |
|  | Warunki serwisu | Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
|  | Wymagania dodatkowe | Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. Zainstalowany Microsoft Office 2010 Starter OEM PL Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe lub adapterów o co najmniej drugi port RS-232 razem z LPT lub 2 szt złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy i/lub port RS-232 wraz z 2 szt PS/2 i/lub kartę WiFi a/b/g/n Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 2.0; Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane w 100% z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Do komputera dołączone szyny umożliwiające instalacje w szafie RACK 19 Karta sterująca ekranem LED (sending card) |

- Dostawca zapewni obsługę serwisową i udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt co najmniej 5 lat od daty podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Czas reakcji serwisu wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Szczegółowe zapisy odnośnie serwisu gwarancyjnego oraz terminów przewidzianych na usunięcie wad zawarte są w projekcie umowy (§ 5)  do niniejszego postępowania

## Oprogramowanie i architektura systemu

Opis sprzętu komputerowego i oprogramowania

Podstawowe informacje.

Ekrany LED będą współpracowały z systemem informacji wizualnej.  Umożliwi to wyświetlanie materiałów multimedialnych na elektronicznych ekranach świetlnych. System pracować będzie w architekturze Klient – Serwer i składać się będzie:

- z ekranów LED wraz z oprogramowaniem zarządzająco-sterującym /zakupione w ramach projektu/

- serwera - dostęp do serwera zapewnia wyłoniony po zakończeniu realizacji projektu operator,

- komputera sterującego - dostęp do komputera zapewnia wyłoniony po zakończeniu realizacji projektu operator,

- oprogramowania pozwalającego na przygotowanie do emisji materiałów graficznych tj. tekstów, animacji, filmów, grafik - dostęp do oprogramowania zapewnia wyłoniony po zakończeniu realizacji projektu operator.

Zarządzanie systemem odbywać się będzie na serwerze centralnym, na którym umieszczone będzie oprogramowanie zarządzająco-sterujące umożliwiające dokonywanie konfiguracji i sprawdzania stanu pracy ekranów LED, z poziomu przeglądarki internetowej.

Minimalne wymogi systemu (aplikacji) zostały określone poniżej.

Architektura systemu - Content i funkcje wyświetlania treści

| Lp. | Funkcjonalność | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyświetlanie contentu (treści) w formie listy dynamicznej. Lista emisyjna jest stale synchronizowana automatycznie dając możliwość programowania przyszłych kampanii w dowolnym okresie czasowym i o dowolnej porze. Lista sama dopasowuje dodany do niej materiał, tak aby zapełniać emisją cały dostępny czas wedle zadanych parametrów. | Tak |
| 2 | W przypadku przepełnienia czasu emisji możliwość priorytetowania ważności spotów. Automatyczna weryfikacja przepełnienia czasu alarmowe oznaczenie poziomu wypełnienia czasu. | Tak |
| 3 | Możliwość podziału contentu na kategorie np.: - komercyjnego: materiały, które mają najwyższy priorytet wyświetlania. - neutralnego: wypełniacz I-go stopnia, ma niższy priorytet wyświetlania niż komercyjny jednak wyższy od domyślnego, np: wizytówka, pogoda, kursy walut, zegarki, informacje i inne elementy zaciekawiające widza. - domyślnego: wypełniacz II stopnia, najniższy priorytet wyświetlania, np. spoty własne, znajomych, akcje charytatywne i inne | Tak |
| 4 | Dodatkowy czas stanowiący różnicę między materiałem komercyjnym a neutralnym może być zapełniony przez materiał domyślny. | Tak |
| 5 | Możliwość grupowania wielu materiałów w jeden obiekt biblioteki - kontener. Każdy kontener po dodaniu do listy dynamicznej daje możliwość decydowania jak mają być wyświetlane zawarte w nim materiały. Dostępne są 3 tryby emisji: - klasyczny – możliwość wyświetlania kolejnych elementów z kontenera - losowy – możliwość wyświetlania losowych elementów z kontenera - sekwencyjny – możliwość wyświetlania elementów w kolejności sekwencji | Tak |
| 6 | Możliwość prognozowania poprzez podgląd na program emisji wybranego nośnika w wybranym czasie oraz możliwość sprawdzenia zaplanowanej kampanii poprzez symulację z uwzględnieniem innych zaplanowanych wcześniej emisji i wolnego czasu. | Tak |
| 7 | Możliwość stworzenia kampanii w taki sposób że po stworzeniu koszyka spotów dołączamy do niego wybrane ekrany LED. System automatycznie dopasuje odpowiednie proporcje spotów do odpowiednich ekranów. | Tak |
| 8 | Możliwość ustawienia jasności dla poszczególnych kabinetów z osobna. | Tak |
| 9 | Możliwość wprowadzenia jako jednego obiektu biblioteki kilku spotów w różnych proporcjach. Podczas dodawania do kampanii system sprawdzi czy dla danego nośnika dostępna jest odpowiednia proporcja lub automatycznie dopasuje najbliższą dostępną proporcję. | Tak |
| 10 | Możliwość ustawienia poziomu dopasowania contenetu do formatu ekranu | Tak |
| 11 | Możliwość emisji spotów w mało atrakcyjnym czasie emisji (np. wczesnym rankiem, późnym wieczorem) w taki sposób że między spotami wyświetlana będzie czarna tafla. Możliwość emisji spotów poza zdefiniowanymi godzinami pracy nośnika. | Tak |
| 12 | Możliwość definiowania szablonów jasności w ciągu roku z możliwością wyboru konkretnych dni tygodnia. | Tak |
| 13 | Możliwość płynnej i automatycznej regulacji jasności każdego ekranu miedzy poszczególnymi poziomami wyznaczonej jasności (min. 4 poziomy na dobę). | Tak |
| 14 | Możliwość rozciągania obrazu w celu dopasowania do nośnika w skali 0 do 50% | Tak |
| 15 | Możliwość wyświetlania stron www, rss, - możliwość ustawienia pozycji paska rss, jego wysokości i szerokości, koloru tła pod napisem. | Tak |
| 16 | Możliwość ustawienia rozdzielczości ekranu | Tak |
| 17 | Możliwość zdalnego resetu nośnika | Tak |
| 18 | W razie awarii serwera podstawowego system przełącza się na serwer zapasowy | Tak |
| 19 | W razie problemu z internetem możliwe jest wgranie materiału i ustawień offline - za pomocą np. pendrive | Tak |
| 20 | Funkcja symulacji zajętego czasu ekranu na podstawie wyznaczonego harmonogramu | Tak |
| 21 | Ustawienie parametrów korekty wyświetlanego obrazu takich jak: gamma, kontrast, jasność | Tak |
| 22 | Definiowanie domyślnego czasu pracy ekranu oraz definiowanie dodatkowych szablonów czasu pracy z możliwością podziału na poszczególne dni tygodnia | Tak |
| 23 | Dostęp do panelu zarządzającego chroniony hasłem wraz z możliwością jego zmiany) | Tak |
| 24 | Separacja spotów poprzez dodanie ich do tej samej grupy - spoty z grupy o tym samym ID nigdy nie będą wyświetlane obok siebie | Tak |
| 25 | Automatyczna aktualizacja nośników z możliwością wymuszenia natychmiastowej aktualizacji | Tak |
| 26 | Awaryjna aktualizacja nośnika poprzez np. pendrive (w przypadku zaniku dostępu do sieci Internet) | Tak |
| 27 | Definiowanie zakresu czasu pracy emisji spotu - wybór dni tygodnia oraz godzin w jakich ma odbywać się emisja (możliwość zdefiniowania więcej niż jednego zakresu) | Tak |

Architektura systemu - Monitoring i raporty

| Lp. | Funkcjonalność | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitoring dostępności nośnika sprawdzany na bieżąco poprzez sieć Internetową. W razie dłuższego niezgłaszania się nośnika system wyśle powiadomienie email. | Tak |
| 2 | Możliwość generowania statystyk w formie raportów pdf - uproszczonych oraz csv - szczegółowych. | Tak |

Architektura systemu - Obsługiwane formaty

| Lp. | Format | Tak/Nie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wyświetlania zawartości stron internetowych w czasie rzeczywistym wraz z animacjami FLASH, funkcja pozwala np. na wyświetlanie informacji pobieranych bezpośrednio z baz danych. Notowania giełdowe, wykresy, rankingi. | Tak |  |
| 2 | Odtwarzanie pokazu slajdów Microsoft Power Point – przy zainstalowanym programie MS Power Point | Tak |  |
| 3 | MPEG 1/2/4, AVI, WMV, Divx, Xvid, Mov, | Tak |  |
| 4 | JPEG, BMP, PNG | Tak |
| 5 | Pliki flash SWF | Tak |
| 6 | Kanały RSS np. udostępniane w serwisach internetowych | Tak |

W ramach dostawy i montażu ekranów LED zostanie zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie systemowe i oprogramowanie zarządzająco-sterujące.

Komunikacja bezpośrednia między jednostką posiadającą dostęp do sieci (operatorem) i ekranem LED odbywać się będzie przy wykorzystaniu oprogramowania, dzięki któremu możliwe będzie zdalne sterowanie z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu.

## Prace instalacyjne

Dla zapewnienia działania ekranów LED, podmiot odpowiedzialny za dostawę i montaż ekranów LED ma obowiązek doprowadzenia stałego łącza internetowego o parametrach nie gorszych niż 2 mbit na download i 1 Mbit na upload. W punktach gdzie doprowadzenie stałego łącza jest niemożliwe dopuszcza się zastosowanie łącza internetu bezprzewodowego o analogicznych parametrach.

Podmiot odpowiedzialny za dostawę i montaż dodatkowo zobowiązany będzie do:

- dostarczenia wszystkich akcesoriów i okablowania niezbędnego do prawidłowej pracy ekranów LED

- dostarczenia instrukcji obsługi oprogramowania i konfiguracji ekranów LED

- przedłożenia wszystkich wymaganych prawem certyfikatów i deklaracji wymaganych dla tego typu urządzeń

## Prace elektryczne

Podmiot odpowiedzialny za dostawę i montaż ekranów LED  doprowadzi instalację elektryczną do miejsc ustawienia ekranów LED z węzła energii elektrycznej. Wiąże się to także z montażem właściwych rozdzielni elektrycznych (zamontowanych bezpośrednio na ekranach LED.

Zmieniono na:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- 3 szt. ekranów LED o powierzchni minimalnej 29,36 m2  (wraz z jednostkami sterującymi pracą ekranu (3 szt.), dostawą, montażem, oprogramowaniem, skonfigurowaniem oprogramowania - dzięki któremu możliwe będzie zdalne sterowanie z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do sieci Internet - i wstępnym uruchomieniem), zwanych dalej Zestawem nr 1.

- 2 szt. ekranów LED o powierzchni minimalnej 16,51 m2 (wraz z jednostkami sterującymi praca ekranu (2 szt.), dostawą, montażem, oprogramowaniem, skonfigurowaniem oprogramowania - dzięki któremu możliwe będzie zdalne sterowanie z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do sieci Internet - i wstępnym uruchomieniem), zwanych dalej Zestawem nr 2.

Minimalne parametry ekranów LED:

- Zestaw nr 1:

- Wielkość ekranu (szer. x wys. x dł.) [mm] 7168 x 4096 x 180

- Format ekranu (format) 16:9 (1.78)

- Tolerancja formatu [%] (+,-)  1 %

- Rozmiar piksela (fizyczny / wirtualny) [mm] 16.00 / -

- Gęstość pikseli (fizyczna / wirtualna) [mm] 3906 / -

- Konfiguracja piksela (R, G, B) 1R, 1G, 1B

- Jasność (wartość skalibrowana) [nit] 8 000

- Kąt widzenia przy 50% jasności [°] H: 120° (+60°/-60°), V: 60 (+30°/-30°)

- Waga panelu (stal / aluminium) [kg/m2] 57 / -

- Pobór mocy (średni / maks.) [W/m2] 420 / 1250

- Regulacja jasności (skala) 1-8 poz. (ręczna), 1-100 (automat.)

- Skala szarości (na kolor) 8192

- Ilość kolorów 549 mld.

- Częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] > 3000

- Zasilanie (V, f) 230V, 50Hz

- Poziom wadliwości sprzętu ≤0,00001

- Czas pracy (50% jasności) [godz.] 100 000

- Szczelność (przód / tył) IP65 / IP54

- Temperatura pracy (min. / maks.) [°C] -20 / +50

- Wilgotność pracy (min. - maks.) [% RH] 10 / 90

- Pobór mocy (średni / maks.) [W/m2] 420 / 1250

- Pobór mocy dla ekranu (średni / maks.) [kW] 12,33 / 36,7

- Transmisja danych UTP CAT5 (do 100m)

Miejsca i sposób montażu:

- Kobierzyce - Bielany Wrocławskie - ul. Tyniecka/ul Wrocławska, nr działki 99/3 - 2 szt – ustawienie na konstrukcji mocującej ekrany (jedna stopa betonowa nie związana z podłożem dla dwóch ekranów)

- Długołęka - ul. Wrocławska, nr działki 120/17 i 120/30 - 1 szt. - ustawienie na konstrukcji mocującej ekrany (jedna stopa betonowa nie związana z podłożem dla jednego ekranu)

W załączeniu do SIWZ przekazujemy mapy i wizualizacje lokalizujące miejsce montażu ekranów LED

- Zestaw nr 2:

- Wielkość ekranu (szer. x wys. x dł.) [mm] 5376 x 3072 x 180

- Format ekranu (format) 16:9 (1.78)

- Tolerancja formatu [%] (+,-)  1%

- Rozmiar piksela (fizyczny / wirtualny) [mm] 16.00 / -

- Gęstość pikseli (fizyczna / wirtualna) [mm] 3906 / -

- Konfiguracja piksela (R, G, B) 1R, 1G, 1B

- Jasność (wartość skalibrowana) [nit] 8 000

- Kąt widzenia przy 50% jasności [°] H: 120° (+60°/-60°), V: 60 (+30°/-30°)

- Waga panelu (stal / aluminium) [kg/m2] 57 / -

- Pobór mocy (średni / maks.) [W/m2] 420 / 1250

- Regulacja jasności (skala) 1-8 poz. (ręczna), 1-100 (automat.)

- Skala szarości (na kolor) 8192

- Ilość kolorów 549 mld.

- Częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] > 3000

- Zasilanie (V, f) 230V, 50Hz

- Poziom wadliwości sprzętu ≤0,00001

- Czas pracy (50% jasności) [godz.] 100 000

- Szczelność (przód / tył) IP65 / IP54

- Temperatura pracy (min. / maks.) [°C] -20 / +50

- Wilgotność pracy (min. - maks.) [% RH] 10 / 90

- Pobór mocy (średni / maks.) [W/m2] 420 / 1250

- Pobór mocy dla ekranu (średni / maks.) [kW] 6,93/ 20,6

- Transmisja danych UTP CAT5 (do 100m)

Miejsce i sposób montażu:

- Wałbrzych - ul. Uczniowska/ul. Wrocławska, nr działki 161/3 i 161/5  - 1 szt. - ustawienie na konstrukcji mocującej ekrany (jedna stopa betonowa nie związana z podłożem dla jednego ekranu)

- Wrocław - budynek przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, nr działki 13 - 1 szt. – montaż konstrukcji mocującej do elewacji budynku.

W załączeniu do SIWZ przekazujemy mapy i wizualizacje lokalizujące miejsce montażu ekranów LED

UWAGA! Dla działania Zestawów nr 1 i 2 dostawca zapewni i uruchomi na własny koszt ciągły dostęp do energii elektrycznej oraz internetu przez okres minimum 5 lat od daty podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego.  Koszty energii i internetu od dnia podpisania w/w protokołu pokrywać będzie Odbiorca.

W przypadku konieczności uzyskania wymaganych przepisami prawa pozwoleń na budowę lub konieczności dokonania zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi – przygotowanie, złożenie wniosku oraz uzyskanie zgody właściwego organu należy do obowiązku Wykonawcy.

Minimalne parametry jednostki sterującej:

Jednostki sterujące ekranami LED:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb sterowania ekranem LED |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności nie mniejsze niż SYSmark 2007 Preview Rating 253 SYSMark2007 Preview - E-Learning 215 SYSMark2007 Preview – VideoCreation 272 SYSMark2007 Preview – Productivity 267 SYSMark2007 Preview - 3D 263 Wymagane dołączenie do oferty wyniku testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji i potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2007 Preview). |
| 4 | Pamięć operacyjna | 8GB możliwość rozbudowy do min 16GB, |
| 5 | Parametry pamięci masowej | Dwa dyski min. 500 GB SATA |
| 6 | Obudowa | Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, - Obudowa zewnętrzna : Kompaktowa szafka naścienna, przeznaczona do montażu urządzeń energetycznych wymagających ochrony przed dostępem, zapyleniem i wilgocią. Szafka umożliwiająca wysoką ochronę komputera przed warunkami atmosferycznymi Praca w zakresie temperatur od -20 do +50 stopni Celsjusza Klasa szczelności IP65 Ściany szafki + drzwi wyłożone specjalnym materiałem izolacyjnym zapobiegającym przegrzewaniu latem i ochłodzeniem zima. Zamki w szafce na klucz (system EURO lub inny) Szafka pomalowana specjalną farbą zabezpieczającą przed korozja. Standardowo przewidziane do zastosowań zewnętrznych. Zakładany czas używania to 5 lat. |
| 7 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
| 8 | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Możliwość wyłączania portów USB Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury |
| 9 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. |
| 10 | Ergonomia | Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek. |
| 11 | Warunki serwisu | Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |
| 12 | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| 13 | Wymagania dodatkowe | - Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) lub inny umożliwiający uruchomienie i poprawne działanie oprogramowania sterującego zamawianym ekranem LED, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, dołączony nośnik. - Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt USB, port sieciowy RJ-45, port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe lub adapterów o co najmniej drugi port RS-232 razem z LPT lub 2 szt złączy USB 3.0 i/lub port RS-232 wraz z 2 szt PS/2 i/lub kartę WiFi a/b/g/n - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; - Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 2.0; - Dołączony nośnik ze sterownikami - Karta sterująca ekranem LED (sending card) |

- Dostawca zapewni obsługę serwisową i udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt co najmniej 5 lat od daty podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Czas reakcji serwisu wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Szczegółowe zapisy odnośnie serwisu gwarancyjnego oraz terminów przewidzianych na usunięcie wad zawarte są w projekcie umowy (§ 5)  do niniejszego postępowania

## Oprogramowanie i architektura systemu

Opis sprzętu komputerowego i oprogramowania

Podstawowe informacje.

Ekrany LED będą współpracowały z systemem informacji wizualnej.  Umożliwi to wyświetlanie materiałów multimedialnych na elektronicznych ekranach świetlnych. System pracować będzie w architekturze Klient – Serwer i składać się będzie:

- z ekranów LED wraz z oprogramowaniem zarządzająco-sterującym /zakupione w ramach projektu/

- serwera - dostęp do serwera zapewnia wyłoniony po zakończeniu realizacji projektu operator,

- komputera sterującego - dostęp do komputera zapewnia wyłoniony po zakończeniu realizacji projektu operator,

- oprogramowania pozwalającego na przygotowanie do emisji materiałów graficznych tj. tekstów, animacji, filmów, grafik - dostęp do oprogramowania zapewnia wyłoniony po zakończeniu realizacji projektu operator.

Zarządzanie systemem odbywać się będzie na serwerze centralnym, na którym umieszczone będzie oprogramowanie zarządzająco-sterujące umożliwiające dokonywanie konfiguracji i sprawdzania stanu pracy ekranów LED, z poziomu przeglądarki internetowej.

Minimalne wymogi systemu (aplikacji) zostały określone poniżej.

Architektura systemu - Content i funkcje wyświetlania treści

| Lp. | Funkcjonalność | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyświetlanie contentu (treści) w formie listy dynamicznej. Lista emisyjna jest stale synchronizowana automatycznie dając możliwość programowania przyszłych kampanii w dowolnym okresie czasowym i o dowolnej porze. Lista sama dopasowuje dodany do niej materiał, tak aby zapełniać emisją cały dostępny czas wedle zadanych parametrów. | Tak |
| 2 | W przypadku przepełnienia czasu emisji możliwość priorytetowania ważności spotów. Automatyczna weryfikacja przepełnienia czasu alarmowe oznaczenie poziomu wypełnienia czasu. | Tak |
| 3 | Możliwość podziału contentu na kategorie np.: - komercyjnego: materiały, które mają najwyższy priorytet wyświetlania. - neutralnego: wypełniacz I-go stopnia, ma niższy priorytet wyświetlania niż komercyjny jednak wyższy od domyślnego, np: wizytówka, pogoda, kursy walut, zegarki, informacje i inne elementy zaciekawiające widza. - domyślnego: wypełniacz II stopnia, najniższy priorytet wyświetlania, np. spoty własne, znajomych, akcje charytatywne i inne | Tak |
| 4 | Dodatkowy czas stanowiący różnicę między materiałem komercyjnym a neutralnym może być zapełniony przez materiał domyślny. | Tak |
| 5 | Możliwość grupowania wielu materiałów w jeden obiekt biblioteki - kontener. Każdy kontener po dodaniu do listy dynamicznej daje możliwość decydowania jak mają być wyświetlane zawarte w nim materiały. Dostępne są 3 tryby emisji: - klasyczny – możliwość wyświetlania kolejnych elementów z kontenera - losowy – możliwość wyświetlania losowych elementów z kontenera - sekwencyjny – możliwość wyświetlania elementów w kolejności sekwencji | Tak |
| 6 | Możliwość prognozowania poprzez podgląd na program emisji wybranego nośnika w wybranym czasie oraz możliwość sprawdzenia zaplanowanej kampanii poprzez symulację z uwzględnieniem innych zaplanowanych wcześniej emisji i wolnego czasu. | Tak |
| 7 | Możliwość stworzenia kampanii w taki sposób że po stworzeniu koszyka spotów dołączamy do niego wybrane ekrany LED. System automatycznie dopasuje odpowiednie proporcje spotów do odpowiednich ekranów. | Tak |
| 8 | Możliwość ustawienia jasności dla poszczególnych kabinetów z osobna. | Tak |
| 9 | Możliwość wprowadzenia jako jednego obiektu biblioteki kilku spotów w różnych proporcjach. Podczas dodawania do kampanii system sprawdzi czy dla danego nośnika dostępna jest odpowiednia proporcja lub automatycznie dopasuje najbliższą dostępną proporcję. | Tak |
| 10 | Możliwość ustawienia poziomu dopasowania contenetu do formatu ekranu | Tak |
| 11 | Możliwość emisji spotów w mało atrakcyjnym czasie emisji (np. wczesnym rankiem, późnym wieczorem) w taki sposób że między spotami wyświetlana będzie czarna tafla. Możliwość emisji spotów poza zdefiniowanymi godzinami pracy nośnika. | Tak |
| 12 | Możliwość definiowania szablonów jasności w ciągu roku z możliwością wyboru konkretnych dni tygodnia. | Tak |
| 13 | Możliwość płynnej i automatycznej regulacji jasności każdego ekranu miedzy poszczególnymi poziomami wyznaczonej jasności (min. 4 poziomy na dobę). | Tak |
| 14 | Możliwość rozciągania obrazu w celu dopasowania do nośnika w skali 0 do 50% | Tak |
| 15 | Możliwość wyświetlania stron www, rss, - możliwość ustawienia pozycji paska rss, jego wysokości i szerokości, koloru tła pod napisem. | Tak |
| 16 | Możliwość ustawienia rozdzielczości ekranu | Tak |
| 17 | Możliwość zdalnego resetu nośnika | Tak |
| 18 | W razie awarii serwera podstawowego system przełącza się na serwer zapasowy | Tak |
| 19 | W razie problemu z internetem możliwe jest wgranie materiału i ustawień offline - za pomocą np. pendrive | Tak |
| 20 | Funkcja symulacji zajętego czasu ekranu na podstawie wyznaczonego harmonogramu | Tak |
| 21 | Ustawienie parametrów korekty wyświetlanego obrazu takich jak: gamma, kontrast, jasność | Tak |
| 22 | Definiowanie domyślnego czasu pracy ekranu oraz definiowanie dodatkowych szablonów czasu pracy z możliwością podziału na poszczególne dni tygodnia | Tak |
| 23 | Dostęp do panelu zarządzającego chroniony hasłem wraz z możliwością jego zmiany) | Tak |
| 24 | Separacja spotów poprzez dodanie ich do tej samej grupy - spoty z grupy o tym samym ID nigdy nie będą wyświetlane obok siebie | Tak |
| 25 | Automatyczna aktualizacja nośników z możliwością wymuszenia natychmiastowej aktualizacji | Tak |
| 26 | Awaryjna aktualizacja nośnika poprzez np. pendrive (w przypadku zaniku dostępu do sieci Internet) | Tak |
| 27 | Definiowanie zakresu czasu pracy emisji spotu - wybór dni tygodnia oraz godzin w jakich ma odbywać się emisja (możliwość zdefiniowania więcej niż jednego zakresu) | Tak |

Architektura systemu - Monitoring i raporty

| Lp. | Funkcjonalność | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitoring dostępności nośnika sprawdzany na bieżąco poprzez sieć Internetową. W razie dłuższego niezgłaszania się nośnika system wyśle powiadomienie email. | Tak |
| 2 | Możliwość generowania statystyk w formie raportów pdf - uproszczonych oraz csv - szczegółowych. | Tak |

Architektura systemu - Obsługiwane formaty

| Lp. | Format | Tak/Nie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wyświetlania zawartości stron internetowych w czasie rzeczywistym wraz z animacjami FLASH, funkcja pozwala np. na wyświetlanie informacji pobieranych bezpośrednio z baz danych. Notowania giełdowe, wykresy, rankingi. | Tak |  |
| 2 | Odtwarzanie pokazu slajdów Microsoft Power Point – przy zainstalowanym programie MS Power Point | Tak |  |
| 3 | MPEG 1/2/4, AVI, WMV, Divx, Xvid, Mov, | Tak |  |
| 4 | JPEG, BMP, PNG | Tak |
| 5 | Pliki flash SWF | Tak |
| 6 | Kanały RSS np. udostępniane w serwisach internetowych | Tak |

W ramach dostawy i montażu ekranów LED zostanie zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie systemowe i oprogramowanie zarządzająco-sterujące.

Komunikacja bezpośrednia między jednostką posiadającą dostęp do sieci (operatorem) i ekranem LED odbywać się będzie przy wykorzystaniu oprogramowania, dzięki któremu możliwe będzie zdalne sterowanie z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu.

## Prace instalacyjne

Dla zapewnienia działania ekranów LED, podmiot odpowiedzialny za dostawę i montaż ekranów LED ma obowiązek doprowadzenia stałego łącza internetowego o parametrach nie gorszych niż 2 mbit na download i 1 Mbit na upload. W punktach gdzie doprowadzenie stałego łącza jest niemożliwe dopuszcza się zastosowanie łącza internetu bezprzewodowego o analogicznych parametrach.

Podmiot odpowiedzialny za dostawę i montaż dodatkowo zobowiązany będzie do:

- dostarczenia wszystkich akcesoriów i okablowania niezbędnego do prawidłowej pracy ekranów LED

- dostarczenia instrukcji obsługi oprogramowania i konfiguracji ekranów LED

- przedłożenia wszystkich wymaganych prawem certyfikatów i deklaracji wymaganych dla tego typu urządzeń

## Prace elektryczne

Podmiot odpowiedzialny za dostawę i montaż ekranów LED  doprowadzi instalację elektryczną do miejsc ustawienia ekranów LED z węzła energii elektrycznej. Wiąże się to także z montażem właściwych rozdzielni elektrycznych (zamontowanych bezpośrednio na ekranach LED.

W celu umożliwienia rozliczania kosztów zużytej energii elektrycznej dla poszczególnych telebimów, Dostawca zobowiązany będzie do montażu podliczników energii elektrycznej (lub szafki zasilającej z podlicznikiem energii elektrycznej), po jednym dla każdej lokalizacji ekranów LED. Podliczniki i szafki zasilające montowane będą zgodnie z wymogami przepisów prawa i wytycznymi dostawców energii elektrycznej z danego rejonu.

Dostawca Telebimów, po dokonaniu montażu ekranów zobowiązany jest do uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu prac, w tym części budynków lub działek/gruntów.

2. Część VI „Dokumentacja przetargowa”,  punkt 6 „Koszty przygotowania  oferty i wadium przetargowe”, podpunkt 3.

Było:

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości:  25 000,00 zł. najpóźniej do dnia  20.02.2013r. do godz. 10:00

Zmieniono na:

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości:  25 000,00 zł. najpóźniej do dnia  25.03.2013r. do godz. 10:00

3. Część VII „Zasady składania i otwarcia ofert”, punkt 1 „Miejsce i termin składania ofert” oraz punkt 2 „Miejsce i termin otwarcia ofert”.

Było:

1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 
58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13 w terminie do dnia: 20.02.2013r. do godz. 10:00

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1,
58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27 w dniu: 20.02.2013r. o godz. 10:10.

Zmieniono na:

1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 
58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13 w terminie do dnia: 25.03.2013r. do godz. 10:00

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1,
58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27 w dniu: 25.03.2013r. o godz. 10:10.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Bożena Dróżdż