Wałbrzych, dnia 31.10.2013r.

Znak sprawy: BO.271- 153/13

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w zakresie modernizacji pomieszczeń budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 
( Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zmian.) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie 
Z uzyskanych informacji wynika, że podłogę sportową w małej i dużej sali sportowej ustalono do wykonania z parkietu dębowego.

Mając na względzie długoletnie doświadczenie naszej firmy w montażu profesjonalnych nawierzchni sportowych prosimy Inwestora o rozpatrzenie możliwości zmiany wierzchniej warstwy na wykorzystywaną w kilkuset halach sportowych w Polsce: profesjonalną i prestiżową nawierzchnię wykonaną z paneli warstwowych z wierzchnią warstwą z drewna liściastego.

W stosunku do pierwotnie przyjętego rozwiązania polegającego na wykonaniu klepki drewnianej zalety nawierzchni z paneli warstwowych są wielorakie:

1. Panele warstwowe pokryte są fabrycznie, podczas procesu produkcji, siedmioma warstwami specjalnego lakieru utwardzanego promieniami UV, dzięki czemu znacznie wydłużony zostaje okres użytkowania nawierzchni do momentu pierwszego cyklinowania. Nie jest to z kolei możliwe w przypadku zwykłej klepki cyklinowanej zaraz po ułożeniu i lakierowanej zwykłym lakierem przemysłowym o zdecydowanie mniejszej trwałości.

2. Profesjonalne nawierzchnie wykonane z paneli warstwowych, dzięki specjalnej technologii produkcji mają zwiększoną odporność na zmiany wilgotności. Rozszerzalność poprzeczna klepki przy wilgotności ok. 70% jest skrajnie wysoka, co będzie powodowało „wstawanie” podłogi. Sytuacja odwrotna będzie mieć miejsce jeśli na sali będzie mała wilgotność, poniżej 40%. W takiej sytuacji klepki będą się kurczyły przez co będą widoczne szczeliny pomiędzy poszczególnymi klepkami.

Trójwarstwowa krzyżowa konstrukcja paneli (warstwy drewna klejone są na krzyż, w przeciwnych kierunkach ruchu słoi) w 70% redukuje naturalne ruchy drewna (rozszerzanie i kurczenie) powstające pod wpływem zmiany wilgotności i temperatury powietrza. Dzięki temu w znacznym stopniu eliminowana jest tendencja do zmiany wymiarów paneli, co w efekcie daje posadzkę praktycznie szczelną i stabilną.

3. Profesjonalne nawierzchnie z paneli warstwowych posiadają certyfikat CE zgodności z normą PN EN 14 904, czyli obowiązującą normą dla podłóg sportowych montowanych w salach gimnastycznych.

Alternatywnie klepka, według posiadanej wiedzy takiego certyfikatu nie posiada.

4. Profesjonalne nawierzchnie z paneli warstwowych posiadają atest higieniczny wydany przez PZH.

Alternatywnie klepka według posiadanej wiedzy takiego certyfikatu nie posiada.

5. Profesjonalne nawierzchnie paneli warstwowych posiadają wymaganą prawem klasyfikacje niepalności – CflS1.

Klepka, według posiadanej wiedzy takowej wymaganej klasyfikacji nie posiada.

Pytania:

- Czy inwestor dopuści wykonanie podłogi sportowej z wierzchnią warstwą z klepki dębowej, jeśli cały system podłogi nie będzie w pełni spełniał normy budowlanej PN EN 14904?

- Czy inwestor dopuści wykonanie podłogi sportowej z wierzchnią warstwą z klepki dębowej, jeżeli cały system podłogi nie będzie posiadał atestu PZH?

- Czy inwestor dopuści wykonanie podłogi sportowej z wierzchnią warstwą z klepki dębowej, jeżli cały system podłogi nie będzie posiadał wymaganej przez prawo klasyfikacji niepalności – CfIS1?

- Czy inwestor mając świadomość, że wszystkie podłogi sportowe powinny być zgodne ze wszystkimi kryteriami normy budowlanej PN EN 14904, dopuści do wykonania podłogi spełniającej tylko wybrane kryteria normy?

- Jeśli inwestor dopuszcza wykonanie systemu podłogi nie spełniającej w pełni normy PN EN 14904, proszę o wskazanie które parametry tej normy inwestor będzie brał pod uwagę.

- Czy inwestor biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje dopuści do montażu systemu podłogi z wierzchnią warstwą z profesjonalnych paneli warstwowych, pokrytych fabrycznie specjalnym lakierem utwardzanym promieniami UV, posiadającej pełną zgodność ze wszystkimi trzynastoma kryteriami obowiązującej normy PN EN 14904?

Odpowiedź: 
Przedmiotem projektu jest wymiana zużytej technicznie klepki parkietowej w salach gimnastycznych a nie wykonanie podłogi sportowej.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w projekcie umowy i przedmiarze robót do postępowania przetargowego:

- Z § 3 Umowy usunięty zostaje pkt. 4 o treści: „Zapłata wynagrodzenia możliwa jest przed terminem płatności na wniosek Wykonawcy. Za każdy dzień skrócenia terminu płatności wynagrodzenie zostanie pomniejszone o odsetki ustawowe. Zamawiający wystawi faktury korygujące zmniejszające ceny sprzedaży netto robót, zmniejszenie wartości podatku Vat, zmniejszenie ceny sprzedaży brutto robót, wynikającej z ust. 1”.

- Przedmiar robót zostaję uzupełniony o pozycję nr 20.d.2 w dziale roboty uzupełniające dotyczącą wykonania parapetów wewnętrznych.

Nowy zmodyfikowany projekt umowy i przedmiar robót należy pobrać z adresu;

www.um.walbrzych.pl/zzp/psp21odp.zip

Przewodnicząca

Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska